## Slide 1
EMBEDDED SYSTEMS / ADVANCED COURSE
STM32 外设、信号时序与工程系统设计
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
01
从 GPIO 到片上总线
从寄存器到实测波形
基于 STM32F103C8T6 / 72 MHz 的教学算例
STM32F103
Cortex-M3
AHB · APB1 · APB2
课程目标：把“会调用 HAL”升级成“能推导参数、解释时序、验证边界和排查故障”。

## Slide 2
EMBEDDED SYSTEMS / OVERVIEW
学习路径：需求、架构、驱动、时序、验证
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
02
需求
技术指标
架构
资源/时钟
驱动
GPIO/TIM/DMA
通信
UART/SPI/I²C
控制
PID/状态机
测试
测量/验收
核心路径
输出：时钟预算 + 外设分配 + 接口规范 + 波形证据 + 异常记录
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 3
EMBEDDED SYSTEMS / CASE STUDY
系统案例：上位机驱动的电机测速闭环
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
03
PC
串口调参
STM32
控制与采样
PWM
驱动器输入
H Bridge
功率输出
Motor
负载
Encoder
反馈采集
核心路径
控制链：控制周期 1 ms / PWM 20 kHz / USART 115200 / 编码器反馈
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 4
EMBEDDED SYSTEMS / SPECIFICATION
建立量化指标：需求必须可验证
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
04
对象
典型目标
关键约束
测试方式
PWM
20 kHz
PSC / ARR / CCR
示波器
采样
2 kHz
源阻抗、ADC 时钟、DMA
采样记录
控制
1 ms
最坏执行时间、抖动
GPIO 打点
通信
115200 8N1
吞吐、CRC、丢包率
抓包/压力
安全
过流切断
硬件路径、失效模式
故障注入
这里的数值是讲解案例，投产应依据器件、负载和任务书重做预算。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 5
EMBEDDED SYSTEMS / HARDWARE
芯片内部架构：CPU、总线与外设分区
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
05
CPU
Cortex-M3 / NVIC
AHB
存储器总线
APB2
GPIO / ADC / TIM1
APB1
TIM2 / USART2
DMA
外设↔SRAM
核心路径
总线频率与定时器时钟不同：APB 分频后的某些 TIM 时钟存在倍频规则。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 6
EMBEDDED SYSTEMS / RCC CLOCK TREE
时钟树：8 MHz HSE 如何变成 72 MHz
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
06
HSE
8 MHz
PLL ×9
72 MHz
SYSCLK
72 MHz
AHB /1
HCLK 72 MHz
APB1 /2
PCLK1 36 MHz
TIM2 ×2
72 MHz
核心路径
ADC 时钟上限、Flash 等待周期、PLL 配置必须独立核查。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 7
EMBEDDED SYSTEMS / BOOT & STARTUP
复位与启动：为什么代码没有运行到 main()
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
07
PWR
POR/PDR
BOOT
启动模式
VECTOR
栈指针/复位向量
INIT
时钟/数据段
main()
驱动初始化
RUN
任务调度
核心路径
排故顺序：VDD → NRST → BOOT0 → HSE → SWD → 启动文件。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 8
EMBEDDED SYSTEMS / GPIO
GPIO 内部电路与外部负载的关系
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
08
GPIO_REG
ODR/BSRR/IDR
MODE
输入/复用
DRIVER
推挽/开漏
PAD
PAx / PBx
BOARD
上拉/负载/ESD
核心路径
开漏高电平来自上拉；不能使用 MCU GPIO 直接驱动大功率负载。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 9
EMBEDDED SYSTEMS / EXTI
外部中断：机械按键抖动与软件去抖
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
09
一个物理按压可能在几毫秒内产生多个有效边沿。
RAW
EDGE
FILTER
不要在中断里忙等；记录时间戳，状态机判稳后再产生按键事件。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 10
EMBEDDED SYSTEMS / TIMER
定时器计算：TIM CLK、PSC、ARR、CCR
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
10
变量
示例取值
作用
公式
TIM2CLK
72 MHz
定时器输入时钟
PCLK1 ×2
PSC
71
预分频后 = 1 MHz
/(PSC+1)
ARR
49
每 50 个计数更新
/(ARR+1)
CCR
15
PWM 高电平约 15 μs
CCR/(ARR+1)
f_PWM = 72 MHz / [(71+1)×(49+1)] = 20 kHz，周期 = 50 μs。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 11
EMBEDDED SYSTEMS / PWM
PWM：用高电平时间调节平均功率
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
11
20 kHz 对应每周期 50 μs；改变 CCR 会改变占空比。
CNT
PWM30
PWM70
真实电机电流由电机电感、反电动势与 PWM 频率共同决定。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 12
EMBEDDED SYSTEMS / TIM PRELOAD
PWM 预装载：避免周期中途更新带来的毛刺
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
12
控制任务
计算占空比
CCR_PRE
写入预装载
UEV
更新事件
CCR_ACTIVE
周期边界更新
PWM_OUT
输出无毛刺
核心路径
在更改 ARR/CCR、启用同步更新前明确 OCxPE/ARPE 与 UEV 生效时刻。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 13
EMBEDDED SYSTEMS / ADVANCED TIMER
半桥互补 PWM：死区与硬件保护
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
13
死区时间避免上下功率管同时导通；破坏死区会造成直通。
CH1
DEAD
CH1N
TIM1 有高级控制功能；具体通道、死区、Break 行为应查对应参考手册。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 14
EMBEDDED SYSTEMS / ADC / DMA
ADC + DMA：采样流水线与缓冲区
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
14
Analog
滤波/限幅
S&H
采样保持
ADC
12 bit 转换
DMA
搬运数据
RAM
半缓冲/全缓冲
DSP
均值/RMS/保护
核心路径
DMA 缓冲必须设计读写所有权，避免算法处理时被采样覆盖。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 15
EMBEDDED SYSTEMS / ANALOG
ADC 精度预算：12 bit 不等于 12 bit 准确度
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
15
来源
量化示例
影响
应对
LSB
3.3 V/4096≈0.806 mV
理想分辨率
校准参考
VREF
参考源漂移
满量程误差
测量/稳压
ADC IN
采样电容充电
采样误差
源阻抗预算
Noise
电源纹波/EMI
有效位数下降
布局/滤波
需要区分分辨率、绝对准确度、ENOB、噪声与 INL/DNL。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 16
EMBEDDED SYSTEMS / UART
USART：8N1 一帧为什么需要 10 bit
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
16
115200 bit/s → 每 bit 约 8.68 μs；8N1 每字节至少 10 bit。
TX
START
STOP
理论载荷吞吐上限约 11 520 byte/s，不含协议头、重传等开销。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 17
EMBEDDED SYSTEMS / SPI
SPI 模式 0：SCK / MOSI / MISO 对齐
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
17
CPOL=0、CPHA=0：在规定时钟边沿采样，另一个边沿改变数据。
SCK
MOSI
MISO
数据在全双工模式下同步移入/移出；还要检查 CS、建立/保持时间。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 18
EMBEDDED SYSTEMS / I2C
I²C 总线：START、ACK 和开漏上拉
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
18
START：SCL 高时 SDA 由高变低；接收方在第 9 位应答。
SCL
SDA
ACK
上升时间受上拉阻值与总线电容影响；具体波形需按手册测量。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 19
EMBEDDED SYSTEMS / PERFORMANCE
CPU 搬运 VS DMA：性能差异从哪里来
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
19
方案
搬运主体
CPU 中断次数
复杂性
逐字节 ISR
CPU
与数据字节数相关
逻辑简单、负荷大
DMA 环形
DMA 控制器
半/满/空闲事件
管理读写指针
DMA 双缓冲
DMA+应用任务
块级响应
缓冲区所有权
选择依据
吞吐 / 延迟
最坏响应时间
容错需求
DMA 能省 CPU，但并非零总线负荷，更不保证消除缓存覆盖问题。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 20
EMBEDDED SYSTEMS / INTERRUPTS
NVIC：抢占和临界区导致的时延
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
20
高优先级中断可抢占低优先级执行（示例信号）。
MAIN
UART
TIM
中断要短；需统计最坏抢占延迟与屏蔽时间，不能只看平均 CPU 占用。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 21
EMBEDDED SYSTEMS / SOFTWARE
嵌入式软件分层：从裸机到可维护交付
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
21
APP
状态机/控制
SERVICE
日志/队列/调度
DRIVER
TIM/ADC/USART
BSP
引脚/时钟映射
HAL/LL
MCU 抽象
核心路径
上层业务不应直接操作底层寄存器；硬件更版时集中维护 BSP。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 22
EMBEDDED SYSTEMS / SOFTWARE
裸机 superloop：控制任务为何不能阻塞
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
22
TICK
1 ms flag
LOOP
周期检查
CTRL
控制算法
COMM
协议解析
WDT
喂狗监控
核心路径
使用非阻塞函数；不在关键路径执行长时间 HAL_Delay()。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 23
EMBEDDED SYSTEMS / SAFETY
电机控制状态机：正常路径与异常路径
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
23
INIT
硬件自检
IDLE
PWM 关闭
READY
条件检查
RUN
闭环运行
FAULT
切断功率
RECOVER
故障人工复位
核心路径
FAULT 状态必须定义禁止动作、状态保持及清除条件。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 24
EMBEDDED SYSTEMS / SYSTEM CONTROL
速度控制闭环：采样、计算、PWM 更新的位置
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
24
r[k]
速度设定
Σ
e[k] = r−y
PI(z)
离散控制器
PWM
TIM2 / 电机驱动
电机
速度 / 扭矩
编码器测量
定时器计数 + 速度滤波
e[k]=r[k]−y[k]；u[k]=Kp·e[k]+Ki·Ts·Σe[i]；必须添加输出限幅与积分抗饱和
注意 20 kHz PWM 载波与 1 ms 控制更新周期不同；所有采样与更新应有明确时基。

## Slide 25
EMBEDDED SYSTEMS / REALTIME
实时调度：1 ms 控制周期的 WCET 预算
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
25
样例展示各任务执行段；真实系统应记录最大延迟、抖动与尾部统计。
ADC
CTRL
COMM
IDLE
调度是否达标必须覆盖最坏通信输入、故障路径与高负载。
时序图为课堂示意；真实建立时间、保持时间、占空比、边沿完整性需测量。

## Slide 26
EMBEDDED SYSTEMS / COMMUNICATION
应用协议：序列号、长度、CRC 与帧状态机
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
26
SOF
固定同步字
LEN
限制最大长度
SEQ
丢帧检测
CMD
命令/状态
DATA
有效载荷
CRC16
错误检测
核心路径
接收实现 WAIT_SOF→HEADER→PAYLOAD→CRC→DISPATCH；CRC 并不等于安全认证。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 27
EMBEDDED SYSTEMS / EMC / PCB
PCB 工程：电源完整性与信号回流路径
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
27
DC IN
保护/滤波
BUCK
瞬态/纹波
3V3
去耦电容
MCU
短回流
DRIVER
隔离噪声
核心路径
高 di/dt 电流环路尽可能短；定时采样须避开功率噪声高峰。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。

## Slide 28
EMBEDDED SYSTEMS / DEBUGGING
故障树：USART 偶发 CRC 错误
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
28
串口数据损坏
异常事件 / 顶层失效
电气层
电平/共地/干扰
时钟层
波特率误差
中断层
响应超时
缓存层
DMA 覆盖
协议层
粘包/CRC
排查证据链：波形→抓包→缓冲指针→错误计数→压力复现。
根因树每一个分支应匹配真实可测信号、重现条件和缺陷处理记录。

## Slide 29
EMBEDDED SYSTEMS / DELIVERY
Code Review：工业项目至少审哪些项
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
29
对象
必须检查
典型隐患
审查方法
中断
短 ISR / 优先级
抢占和抖动
Trace
缓冲
生命周期/原子性
覆盖/越界
边界测试
控制
限幅/失效保护
积分饱和
故障注入
接口
CRC/超时/重试
错误恢复失败
模糊测试
参数
单位/量程/默认值
量纲错误
参数表
交付不只是源码：应保留电路图、接口说明、量化指标及测试报告。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 30
EMBEDDED SYSTEMS / VALIDATION
集成验证矩阵：测试必须覆盖失效路径
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
30
测试对象
输入刺激
验收条件
证据
Clock/Reset
反复上电/欠压
可重复启动
NRST / SWD
PWM
扫占空比/更新边界
无异常脉宽
示波器
ADC/DMA
突变/持续采样
无缓冲数据错位
日志/波形
UART
粘包/断链/CRC 错
正确恢复
抓包记录
Safety
过流/断传感器
及时关断
故障注入
需由项目批准量化阈值，所有 test case 保留版本、波形与原始数据。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 31
EMBEDDED SYSTEMS / CALCULATION
算例复盘：20 kHz PWM + 1 ms 控制周期
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
31
步骤
设定
推导
最终结果
时钟
8 MHz×9
PLL
72 MHz
APB1
HCLK /2
TIM×2
72 MHz TIM2
PWM
PSC 71 / ARR 49
72M/(72×50)
20 kHz
占空比
CCR 15
15/50
30%
UART
115200 8N1
115200/10
11.52 kB/s
不要把 20 kHz PWM 输出更新与每 1 ms 的速度闭环控制周期混淆。
条件、指标与阈值仅用于 STM32F103C8T6 的教学设计；投产时需对照具体板卡修订。

## Slide 32
EMBEDDED SYSTEMS / FINAL REVIEW
课程验收：能推导、能测量、能定位、能交付
STM32 · ENGINEERING DIAGRAM EDITION
32
理论
解释寄存器
设计
资源和指标
实现
驱动/状态机
测量
时序证据
排故
故障树
交付
版本和验收
核心路径
综合作业：完成 PWM+ADC+UART 电机测控系统的框图、参数表和测试记录。
工程审查：区分设计假设、芯片规格与示波器实测值；所有图形均可编辑。