## Slide 1
STM32 常见外设
与嵌入式系统开发流程
综合设计实例（2学时）
从“芯片里有什么”到“系统如何工作”
概念复习 · 典型应用 · 开发流程 · 基础调试
微控制器原理与接口技术
01

## Slide 2
本节课要解决的问题
围绕 STM32，建立从概念到应用的整体认识
STM32 是什么？
外设是什么？
PWM、ADC、UART、SPI、I²C、CAN分别做什么？
一个嵌入式系统如何从设计走到调试？
微控制器原理与接口技术
02

## Slide 3
STM32 是什么
STM32 是一类基于 Arm Cortex-M 内核的 32 位微控制器
STM32
控制核心
把程序、数据和各种功能模块
集成在一块芯片中
执行程序
读取输入
控制输出
与其他设备通信
微控制器原理与接口技术
03

## Slide 4
STM32 的基本组成
理解“内核 + 存储器 + 外设”的关系
CPU内核
执行指令
进行运算和控制
Flash
保存程序
掉电不丢失
RAM
保存运行中的
临时数据
时钟/复位
决定各模块
何时工作
GPIO · 定时器 · ADC · UART · SPI · I²C · CAN · DMA · RTC · 看门狗
这些功能模块就是常说的“片上外设”
微控制器原理与接口技术
04

## Slide 5
什么是外设
外设是芯片内部用于输入、输出、计时、转换和通信的功能模块
外设 ≠ 外部设备
外设通常已经集成在 STM32 芯片内部
输入
按键 / 传感器
处理
定时 / 计算 / 判断
输出
LED / 电机 / 蜂鸣器
通信
电脑 / 其他控制器
微控制器原理与接口技术
05

## Slide 6
STM32 外设如何协同工作
一个产品通常不是只使用一个外设
传感器
STM32
ADC / 定时器 / PWM / 通信
执行器或上位机
采集
控制 / 处理
例：温度传感器 → ADC → 程序判断 → PWM 控制风扇 → UART 输出状态
微控制器原理与接口技术
06

## Slide 7
典型应用一：机器人关节控制
STM32 负责实时采集、计算与执行
传感器
位置反馈
电流 / 力反馈
温度监测
STM32
ADC 读取反馈
定时器产生 PWM
程序执行控制算法
电机与机械结构
改变转速
改变位置
完成动作
核心认识：STM32 往往负责局部实时控制，并不等于整个机器人系统。
微控制器原理与接口技术
07
Notes: 案例依据：STMicroelectronics, “How Ruiyan Intelligent Control enables dexterous humanoid robotic hands”, https://www.st.com/content/st_com/en/about/customer-success-stories/how-ruiyan-intelligent-control-enables-dexterous-humanoid-robotic-hands.html

## Slide 8
典型应用二：SpaceX / Starlink
STM32 也可以进入高可靠通信系统
Starlink 系统
低轨卫星 + 用户终端 + 高速通信
公开案例中，ST 提到 STM32V8
用于卫星间激光通信系统
从案例看工程约束
通信可靠性
功耗与体积
大规模制造
复杂环境下稳定运行
案例启示：外设和接口的选择，最终要服从系统需求。
微控制器原理与接口技术
08
Notes: 案例依据：STMicroelectronics, “How SpaceX brought internet access to remote areas”, https://www.st.com/content/st_com/en/about/customer-success-stories/how-spacex-brought-internet-access-to-remote-areas.html

## Slide 9
典型应用三：智能设备
从一个简单产品看外设组合
智能台灯
GPIO：按键
ADC：光照检测
PWM：亮度调节
电机调速器
PWM：驱动控制
定时器：转速测量
UART：参数设置
温度监测器
ADC / I²C：采集
定时器：周期采样
UART：数据显示
微控制器原理与接口技术
09

## Slide 10
GPIO：最基础的输入与输出
把外部世界转换成 0 和 1
GPIO 输入
按键是否按下
开关是否闭合
报警信号是否到来
GPIO 输出
点亮或熄灭 LED
控制继电器
驱动蜂鸣器
典型特点：简单、直接、适合数字量控制
微控制器原理与接口技术
10

## Slide 11
中断：让系统及时响应事件
当重要事件发生时，暂时打断当前任务
普通查询
CPU不断询问：
“按键按了吗？”
中断响应
事件发生 →
执行中断服务程序
典型应用
按键、报警、
通信接收、定时事件
微控制器原理与接口技术
11

## Slide 12
定时器：让系统按时间工作
定时、计数、测量和产生波形
定时
每隔 10 ms 执行一次采样
计数
统计编码器脉冲数量
输入捕获
测量脉冲周期或频率
输出比较
在指定时刻改变输出
微控制器原理与接口技术
12

## Slide 13
PWM：用占空比控制输出效果
PWM 是一种周期性数字脉冲信号
频率
每秒重复多少次
占空比
一个周期内高电平所占比例
PWM 波形
高电平 ┌───┐ ┌───┐
低电平 ┘ └────┘ └──
改变高电平比例，就能改变输出效果
微控制器原理与接口技术
13

## Slide 14
PWM 的经典应用
灯光调节、电机调速和舵机控制
LED 调光
占空比越大，平均亮度通常越高
电机调速
改变驱动平均电压或功率
舵机控制
用脉冲宽度表达目标位置
蜂鸣器
改变频率产生不同音调
注意：PWM 是控制信号，电机等大功率负载通常还需要驱动电路。
微控制器原理与接口技术
14

## Slide 15
ADC：把模拟世界转换成数字数据
Analog-to-Digital Converter
温度 / 光照 / 电压
ADC
采样 + 量化
数字数据
典型应用：温度采集、电池电压检测、电位器读取、光照检测、电流检测
微控制器原理与接口技术
15

## Slide 16
UART / USART：最常见的串行通信
适合设备之间或设备与电脑之间交换数据
基本信号
TX：发送
RX：接收
GND：参考地
波特率：通信速度
典型应用
输出调试日志
连接 GPS / 蓝牙
与电脑串口工具通信
读取串口传感器
微控制器原理与接口技术
16

## Slide 17
SPI 与 I²C：连接传感器和显示设备
二者都是常见的同步串行总线
SPI
速度较快，信号线较多
常见：SCK、MOSI、MISO、CS
Flash、显示屏、高速传感器
I²C
只需 SDA 和 SCL
多个设备共享总线，通过地址区分
温湿度、RTC、OLED、IMU
微控制器原理与接口技术
17

## Slide 18
CAN：面向工业和汽车的通信总线
多节点、抗干扰，适合设备之间可靠交换状态和控制数据
电机控制器
CAN 总线
电池管理系统
典型应用
汽车 ECU 通信
机器人关节通信
工业设备联网
电池管理系统
微控制器原理与接口技术
18

## Slide 19
其他常见外设
外设选择取决于系统需要
DMA
自动搬运数据，减少 CPU 参与
ADC 连续采样、串口接收
RTC
记录真实时间
时钟、定时任务、数据记录
看门狗
程序异常时自动复位
提升系统可靠性
USB / Ethernet
连接电脑或网络
数据传输、远程设备
微控制器原理与接口技术
19

## Slide 20
外设选择：先看需求，再选接口
没有“最好”的外设，只有“更合适”的方案
需要数字开关
GPIO
简单、直接
需要周期控制
Timer / PWM
定时、调光、调速
需要读取模拟量
ADC
电压、温度、光照
需要短距离通信
UART / SPI / I²C
根据速度、设备数选择
需要工业现场联网
CAN / Ethernet
根据距离、可靠性选择
微控制器原理与接口技术
20

## Slide 21
嵌入式系统开发流程总览
从需求开始，经过设计、实现和验证
1
需求分析
2
方案设计
3
硬件设计
4
软件设计
5
联调测试
6
交付维护
外设复习解决“系统里有什么”，开发流程解决“如何把它做出来”。
微控制器原理与接口技术
21

## Slide 22
开发流程一：需求分析与方案设计
先明确系统要完成什么，再决定怎么做
需求分析
功能：系统要做什么？
性能：做到什么程度？
环境：在哪里工作？
约束：成本、安全、功耗
方案设计
选什么 STM32？
需要哪些外设？
接口如何连接？
如何验证方案？
微控制器原理与接口技术
22

## Slide 23
开发流程二：硬件与软件设计
硬件决定“能不能连接”，软件决定“如何工作”
硬件设计
芯片与传感器选型
电源与时钟
接口与电平
原理图与 PCB
软件设计
驱动层
功能模块
业务逻辑
异常处理与通信
微控制器原理与接口技术
23

## Slide 24
开发流程三：联调、测试与维护
程序能运行，不等于系统已经合格
联调
硬件、驱动、应用一起工作
测试
功能、性能、边界、异常
验证
结果是否满足需求
维护
记录问题、修复、升级
工程闭环：发现问题 → 定位原因 → 修改方案 → 重新验证
微控制器原理与接口技术
24

## Slide 25
基础调试：不同工具解决不同问题
调试的第一步，是先判断问题属于哪一层
串口工具
看日志、发命令
程序是否运行到某一步
Debug / ST-LINK
断点、单步、看变量
程序执行和数据是否正确
示波器
看电压和时序
信号是否真的产生
逻辑分析仪
看数字通信波形
UART / SPI / I²C 是否符合预期
网口工具 / 抓包
看连接和数据包
网络配置和协议是否正常
微控制器原理与接口技术
25

## Slide 26
调试案例：串口为什么没有正确显示？
用“现象—假设—验证”代替盲目改代码
现象
程序运行
但电脑无数据或乱码
检查
TX/RX、地线、波特率
串口号、复用配置
验证
串口工具看日志
Debug 看发送函数
必要时看波形
结论：先确认硬件连接，再确认配置，最后确认程序执行路径。
微控制器原理与接口技术
26

## Slide 27
调试案例：网口“连上了”但数据不通
连接状态和应用数据不是一回事
物理层：网线、接口、PHY
网络层：IP、子网掩码、网关
传输层：TCP / UDP、端口
应用层：数据格式、协议、长度
工具组合
串口日志
网口调试工具
抓包分析
Debug 断点
微控制器原理与接口技术
27

## Slide 28
把外设组合成一个系统
以智能温度监测为例
传感器
ADC / I²C
周期采样
定时器
数据处理
CPU + RAM
显示通信
SPI / UART
异常报警
GPIO / 中断
一个外设解决一个局部问题，多个外设协同才构成完整产品。
微控制器原理与接口技术
28

## Slide 29
本节课的三层认识
从芯片、外设到系统开发
第一层：芯片组成
CPU、Flash、RAM、时钟、外设
第二层：外设应用
GPIO、PWM、ADC、通信接口各司其职
第三层：工程流程
需求、设计、实现、调试、测试、维护
微控制器原理与接口技术
29

## Slide 30
课堂总结
STM32 是集成了 CPU、存储器和多种外设的微控制器。
GPIO、PWM、ADC、UART、SPI、I²C、CAN分别解决不同问题。
外设要根据需求组合，才能形成完整的嵌入式系统。
开发流程从需求开始，最终通过调试和测试验证。
思考：如果要设计一个智能台灯，你会选择哪些外设？为什么？
微控制器原理与接口技术
30